## Slide 1: Tutorial-4
1. Implement and functionally simulate a digital circuit of a given Boolean expression in Quartus tool through following:
Schematic Design using minimum NAND gates
VHDL code in dataflow model
Given Boolean expression: F=bc+ac’+ab+bcd
2. Prove A+A’B+AB’ = A+B

## Slide 2: Digital circuit using minimum NAND gates
F=bc+ac’+ab+bcd
F=bc(1+d)+ac’+ab
F=bc+ac’+ab [identity law: 1+d=1]
F=bc+ac’+ab(c+c’)
F=bc+ac’+abc+abc’
F=bc(1+a)+ac’(1+b)
F=bc+ac’ = bc+ac =bc.ac =(bc).(ac)
b
c
a
F=bc+ac’
(bc)’
Note: ((bc)’.(ac’)’)’=((bc)’)’+((ac’)’)’=bc+ac’ [Demorgan’s law: (AB)’=A’+B’]
(ac’)’

## Slide 3: Truth table of F=bc+ac’ for functional verification
a | b | c | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1